## Slide 1
Introduction:
De nos jours, la production mondiale d’énergie est réalisée à 74 % à partir de combustibles fossiles (pétrole, charbon et gaz), à 20 % par les énergies renouvelables (hydraulique, biomasse, solaire, éolien) et à 6 % par le nucléaire [1]. De nombreuses études sur l’appauvrissement des ressources fossiles convergent vers le résultat suivant : la quantité d’énergie fossile disponible diminuera à l’horizon 2010-2020 et sera épuisée avant la fin de ce siècle. Notre avenir énergétique doit se baser sur les énergies nucléaires et renouvelables.
Les ressources renouvelables sont variées et inépuisables. Leur conversion en énergie thermique, chimique ou électrique présente peu de dangers humains et écologiques. De plus, la production peut être centralisée ou décentralisée. En revanche, elle se caractérise par un rendement relativement faible, un coût important et une intermittence de la ressource.
Pour but d'améliorer la qualité de l'énergie produite par un système de production d'énergie électrique, un système hybride est proposée dans ce travail [2].
L’énergie photovoltaïque
-Principe général:
L'effet photovoltaïque, c'est la transformation de l'énergie solaire (<< photon ») enélectricité (<< Volt »). Il a été découvert en 1839, par le physicien français A.BECQUEREL. Effet photovoltaïque et la jonction P-N: Une cellule photovoltaïque est principalement constituée à partir de silicium dopé (semi-conducteur: jonction P-N). Lorsqu' une cellule est exposée au rayonnement électromagnétique solaire, lesphotons de la lumière transmettent leur énergie aux atomes de la jonction. Cette énergie permet aux électrons de libérer des atomes, générant ainsi des électrons (charges N) et des trous (charges P) [5] . Ces charges sont alors maintenues séparées par un champ électrique qui constitue une « barrière de potentiel ».
FIG 2: principe de fonctionnement d’une cellule PV FIG 3: schéma électrique équivalente.
-Caractéristiques électriques d’une cellule photovoltaïque:
Le modèle mathématique pour la caractéristique courant-tension d’une cellule PV est donné par : Paramètres d’une cellule photovoltaïque:
1-Courant de court-circuit (Icc) : 3- Rendement énergétique:
2-Tension de circuit-ouvert (Voc): 4-Facteur de forme:
Définition d’un système hybride :
« Systèmes Hybrides », est donc une expression que nous attribuons plus généralement à tout système énergétique exploitant simultanément plusieurs sources d’énergie présentant des propriétés différentes [3].
Le but d’un système d’énergie hybride est de produire le maximum d’énergie à partir des sources d’énergie renouvelable pour satisfaire la demande de la charge.
La puissance délivrée par les systèmes hybrides peut varier de quelques watts pour des applications domestiques jusqu'à quelque mégawatt pour les systèmes utilisés dans l’électrification de petits villages. Ainsi, les systèmes hybrides utilisés pour des applications de très faible puissance (en dessous de 5 kW) alimentent généralement des charges à courant continu. Les systèmes plus grands, ayant une puissance supérieure à 100kW, connectés sur le bus à courant alternatif, sont conçus pour être connectés aux grands réseaux interconnectés [4].
Les piles à combustible:
Définition : Une pile à combustible (PAC) est un générateur électrochimique qui permet de convertir directement l’énergie chimique interne d’un combustible en énergie électrique sans passer par l’énergie thermique [2]. le principe de fonctionnement :
FIG 4: principe de fonctionnement de PAC
Tension de circuit ouvert de pile à combustible:
L'énergie chimique libérée par la pile à combustible peut être calculée par la variation de l'énergie libre de Gibbs ( Δg f ) La variation de l'énergie libre de Gibbs dépend de la température et de la pression comme :
S’il n’y avait pas de pertes dans la pile à combustible, toute l'énergie libre de Gibbs serait convertie en énergie électrique. Pour chaque mole d'hydrogène, deux électrons passent par le circuit électrique externe et le travail électrique effectué est : Travail électrique effectué =-2FE
Ce travail électrique est égal à la variation de l'énergie libre de Gibbs si le système est sans pertes :
La tension ouverte de circuit de pile à combustible peut donc être écrite comme :
En pratique, le fonctionnement des piles à combustible s’accompagnent de pertes, une partie de l'énergie chimique était convertie en chaleur. Le terme −Δgf/2F varie en fonction du point de fonctionnement. Il est égal à 1,229 V à l'état standard (25 °C et 1 bar). En pratique, on peut exprimer la tension E sous la forme:
les avantages:
Rendements très élevés.
Hydrogène : élément le plus abondant sur terre (eau).
Peu ou pas polluant Très silencieuses.
Peu encombrantes (miniaturisation possible).
GENERALITES SUR LE SYSTÈME HYBRIDE
Les inconvénients :
L’inconvénient majeur de la pile à combustible est son coût qui reste encore très élevé
les avantages:
Non dépendant d’une seule source d’énergie.
Flexible, extensible et capable de satisfaire des charges évolutives.
Exploitation simple, travaux de maintenance et de révision réduits.
Rentabilité, Faible coût lié au cycle de vie des composants du système hybride.
L’énergie solaire gratuite.
Les inconvénients :
Plus complexe que les systèmes mono source et nécessite du stockage.
Coût capital élevé.
les avantages:
peut être installée partout, même en ville.
renouvelable et gratuite.
offre une solution pratique pour obtenir de l'électricité à moindre coût sur les sites isolés.
Le contrat d'achat est conclu pour une durée de 20 ans
Les inconvénients :
Le coût d'investissement est élevé.
Le rendement réel de conversion d'un module est faible.
Les panneaux contiennent des produits toxiques .
Dans ce travail nous utilisons la méthode perturbe et observe (P&O) pour le fonctionnement optimal:
Le principe des commandes MPPT de type P&O consiste à perturber la tension VPV d’une faible amplitude autour de sa valeur initiale et d’analyser le comportement de la variation de puissance PPV qui en résulte Ainsi, comme l’illustre la figure (6), on peut déduire que si une incrémentation positive de la tension VPV engendre un accroissement de la puissance PPV, cela signifie que le point de fonctionnement se trouve à gauche du PPM. Si au contraire, la puissance décroît, cela implique que le système a dépassé le PPM. Un raisonnement similaire peut être effectué lorsque la tension décroît. A partir de ces diverses analyses sur les conséquences d’une variation de tension sur la caractéristique PPV(VPV), il est alors facile de situer le point de fonctionnement par rapport au PPM, et de faire converger ce dernier vers le maximum de puissance à travers un ordre de commande.
La figure (7) représente l’algorithme classique associé à une commande MPPT de type P&O, où l’évolution de la puissance est analysée après chaque perturbation de tension. Pour ce type de commande, deux capteurs (courant et tension du GPV) sont nécessaires pour déterminer la puissance du PV à chaque instant [6].
Le fonctionnement optimal du générateur photovoltaïque
Principe de fonctionnement de MPPT:
Un MPPT, de l'anglais « Maximum Power Point Tracking » est un principe permettant de suivre, comme son nom l'indique, le point de puissance maximale d'un générateur électrique non linéaire. En conséquence, pour un même éclairement, la puissance délivrée sera différente selon la charge. Un contrôleur MPPT permet donc de piloter le convertisseur statique reliant la charge (une batterie par exemple) et le panneau photovoltaïque de manière à fournir en permanence le maximum de puissance à la charge chaque instant. La figure (5) représente la trajectoire du point de puissance maximale produite par le générateur [6].
Résumé:
L’utilisation des sources d’énergie renouvelable hors le domaine hydraulique est généralement limitée aux sites isolés ou le cout de l’énergie devient compétitif avec d’autres formes de génération d’électricité .Il y a aujourd’hui dans le mondes plusieurs site alimentés par des systèmes de génération d’électricité renouvelables à l’image des PV, turbines éoliennes et micro turbines. Néanmoins les sources d’énergie renouvelable sont intermittentes et pour faire face à cet inconvénient les sources hybrides viennent pour surmonter cet handicap. Dès lors, la régulation et la gestion de l’énergie devient une nécessité pour un rendement optimal du système de génération hybride.
Dans ce contexte, cette étude aborde un système de génération électrique hybride qui comprend un générateur photovoltaïque et une pile à combustible. Le système commandé vise la gestion de l’énergie dans le système afin de satisfaire les besoins énergétiques d’une charge autonome.
Mots clés: Photovoltaïque, Pile à combustible, hybride, Tension, MPPT.
Conclusion:
Dans ce travail, nous avons présenté le principe d’un gestionnaire d’énergie intelligent, ainsi que les performances du système issues des lois de commande proposées et donc on a présenté les méthodes de commande optimal d’un système de génération photovoltaïque-pile à combustible, destiné à l’électrification d’une charge.
Le régulateur MPPT permet un suivi adéquat de la puissance maximale du générateur photovoltaïque, alors qu’une seconde boucle de commande permet de compléter la déficit de puissance demandé par la charge.
Bibliographie:
[1] : M.Bekkouche, ‘ Modélisation du Comportement Thermique de Quelques Dispositifs Solaires’, thèse de doctorat, Bechar, 2008.
[2] : Busquet S, ‘Étude d’un système autonome de production d’énergie couplant un champ photovoltaïque, un électrolyseur et une pile à combustible : réalisation d’un banc d’essai et modélisation’, thèse de l’Ecole des Mines de Paris, CEP, Sophia Antipolis, soutenue en décembre 2003. [3] : J. Duval, ‘Système d’énergie hybride solaires PV’, ASPROM, Paris, 2010.
[4] : O.Gergaud. « Modélisation énergétique et optimisation économique d’un système de production éolienne et photovoltaïque couplé au réseau et associé à un accumulateur », Thèse de doctorat de l’école normale supérieur de cachant, France, 2002.
[5] : Informations générales sur le photovoltaïque, "Informations Techniques", pp 73-107 Décembre 2000. [6]: V.Boitier , P. Maussion , C. CABAL ‘Recherche du maximum de puissance sur les générateurs photovoltaïques’, université de Toulouse, revue 3E.I, N°54, pp 90-96, septembre 2008.
République démocratique populaire Algérienne Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Université KASDI MERBAH – OUARGLA Département : énergies renouvelables Master Option : Energie renouvelables Encadré par: Charrouf Omar présenté par: Dahmane Abdelhamid Kebier Azzeddine dahmane.er@gmail.com azzeddine1000@gmail.com
FIG 5 : La caractéristique I-V, P-V et la trajectoire de PPM
FIG6: Schéma de converge vers le PPM par P&O
FIG 7 : Algorithme de MPPT a base de la méthode P&O
Fig1: description du système global
GESTION D’ENERGIE D’UN SYSTÈME HYBRIDE: PHOTOVOLTAIQUE-PILE A COMBUSTIBLE