## Slide 1
Roche couverture
Roche réservoir
Roche mère
Roche réservoir
Roche mère
Roche mère
Université De Kasdi Merbah – Ouargla -
Faculté des Hydrocarbures, des énergies renouvelables , des sciences de la terre et de l’univers
Département de Production des Hydrocarbures
Interpretation des essais de puits et optimization de la production d’un Tight gas réservoir
Réaliser par : BETTA Aymen Ibrahim
BOUABELLOU Yasser Encadré par: M. CHETTI Djamel Eddine
NAHOUI Fatima Zohra Co-Encadré par : M. CHELABI Abdessalem
)
Introduction
Les gaz non conventionnels sont connus depuis longtemps, mais leur exploitation semblait trop coûteuse pour être envisagée à grande échelle. À la faveur des prix élevés des hydrocarbures en 2008, les techniques de production se sont soudain améliorées, c’est la conséquence d’un véritable avancement technologique.
Ce n’est que récemment dans ces dernières années que l’Algérie a réalise l’importance de se lancer dans le non conventionnelle (thight réservoirs) vu le grand potentielle qu’ils représentent, dans le but de maintenir la production et améliorer les réserves algériennes pour faire face à la déplétion des ressources pétrolières conventionnelles.
Problématique et BUTS
PLAN DE TRAVAIL
ETUDE DE CAS
RAPPORT D’AVANCEMENT
Pour atteindre notre but, nous avons devisé notre travail en deux partie, dans la première, l’interprétation des essais de puits (test potentiel), ensuite dans la deuxième, l’utilisation des résultats de l’interprétation pour le choix d’une complétion optimale par une étude d’analyse nodal.
Puisque l'exploitation des réservoirs de tight gaz est assez récente que leurs puits sont presque tous complétés par une complétion standard dans l'attente d'une étude approfondie qui permettra l'établissement d'un model optimal...
Il est observé aussi dans quelques puits que leurs débits sont très faibles malgré qu’ils ont une bonne pression de réservoir, ce qui a été expliqué par le phénomène de dépôt de liquide (condensate banking) au niveau des abords du puits qui gène et freine l'écoulement du gaz (skin hydraulique).
Alors, notre objectif est d'établir un model de complétion adéquate afin d'optimiser la production et minimiser le skin hydraulique par l'ajustement de débit.
Notre objectif est d’etudier la performance de ces puits âpres avoir caractériser leur réservoir.
Analyse
Nodale
Modèle optimum
Notre travail
L’interprétation des données de Well Test
Caractéristiques du réservoir
Partie 1
Partie 2
Notre étude a été faite à la région de Rhourd Nouss, 270km de HMD (wilaya d’Ilizi).
La structure de Rhourde Nouss est très complexe, mais on peut la définir comme étant le croisement de deux anticlinarumes. Le réservoir contient du gaz avec un anneau d’huile.
Nous avons pris 6 puits de Quartzite Hamra de RN centre.
Le réservoir Quartzite Hamra est assez épais (200 à 250m) et compact avec des caractéristiques pétro physiques médiocres, seule la présence de fissures ouvertes fera de cette formation un bon réservoir.
LA PARTIE 01
Dans notre travail nous avons réalisé les étapes suivantes:
1) Le choix des puits candidats: Nous avons sélectionné 6 puits de QH du bloc central de RN qui ont subit un test potentiel récent.
2) L’interprétation des données de welltest: pour cela, nous avons utilisé le logiciel Ecrain qui nous a donné des résultats peu précis a cause de la nature non conventionnel de notre réservoir.
On peut dire que nous somme arrivé a une approche logiquement acceptable qui peut être prise en considération lors de l’étude de la performance (2eme partie)
LA PARTIE 02
La 2eme partie fait appel aux résultats obtenus dans la précédente.
Nous avons choisit le logiciel PROSPER pour tracer les courbes de l’IPR et VLP des 06 puits, puis la détermination d’une complétion optimal par la mesure de sensibilité des différentes paramètres (diamètre de tubing, skin et la duse) sur la production.
Tellement les résultats obtenus n’étaient pas assez précises comme prévu, nous ne les avons pas accepter et ils ne seront pas présentés actuellement, et la cause principale se renvoie au modèle PVT préétablit.
De ce fait , nous avons décider de suivre un autre plan cité ci-après pour surmonter ces obstacle .
PLAN A SUIVRE
* Utiliser PIPSIM et comparer ses résultats avec celles de PROSPER .
* Etablir un nouveau modèle PVT plus proche du caractéristiques PVT réelles de notre réservoir.
* Prolonger l’étude sur le réseau de collecte pour garantir l’optimisation de tout le système de production.
Fait le 28/02/2016
Quartzite Hamra