## Slide 1
Université Kasdi Merbah - Ouargla, département de mécanique,
Faculté des Sciences appliquées
Master Option : génie énergétique
Contribution à l’étude de la convection naturelle conjuguée en milieu poreux
Nom et prénom: Horr sabrina et Messaoudi djilali Encadreur : Belazizia abdennacer
.
.
Résumé
Notre présent travail consiste à étudier le problème bidimensionnel de la convection naturelle conjuguée au sein d'un milieu poreux saturé par un fluide, supposé incompressible, confiné dans une enceinte de forme carrée. Les parois verticales de la cavité sont soumises à des températures constantes (Des conditions aux limites de type Dirichlet), alors que les parois horizontales sont adiabatiques. Le phénomène physique dépend de plusieurs paramètres :
-La porosité, la perméabilité, nombre de Rayleigh, rapport de forme et les modèles d’écoulements .
-La méthode numérique utilisé est la méthode des volumes finis(utilisation du code fluent) .
.
Plan de travail :
Recherche bibliographique.
Géométrie et modélisation mathématique.
Méthode numérique(code fluent).
Résultat et discussion.
Définition d’un milieu poreux :
Un milieu poreux est un solide de forme compliquée délimitant et englobant des espaces vides appelés des pores. La matrice solide d’un milieu poreux peut être : consolidée ou non consolidée.
(a) : sable de fontainebleau
(non consolidée)
(b) :matériau céramique (consolidée)
Figure 1 : milieu poreux.
(a) :la porosité
(b) : la perméabilité
Figure 2 : les caractéristiques géométriques de
milieu poreux.
L’objectif: Etudier l’influence des différents paramètres (Ra,ε, k) sur l’écoulement et le transfert de chaleur .
la géométrie étudiée:
Recherche bibliographique :
Figure 3 : Géométrique du problème.
les hypothèses :
-Le fluide est newtonien et incompressible;
-Le milieu poreux isotrope (homogène) et perméable;
-Il n’y a ni réaction chimique ni source de chaleur et de masse;
-L’écoulement est stationnaire et bidimensionnel;
-L’écoulement est laminaire;
-Le transfert de chaleur par rayonnement est négligeable;
-Les autres propriétés du fluide (μ, γ, λ, Cp)
sont supposées constantes.
domaine d’application en particulier: le génie pétrolier, le génie chimique, le génie thermique, médicine.
2014/2015