## Slide 1
L’énergie émise par le soleil voyage jusqu’à la Terre sous forme de rayonnement électromagnétique. Ce rayonnement est semblable aux ondes radioélectriques mais il possède une gamme de fréquence différente. L'ensoleillement est plus fort dans le Sud, mais dans le Nord, les besoins en chauffage sont plus importants et plus étalés sur l'année. L’énergie peut être récupérée par des capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques. Le flux solaire peut être directement converti en chaleur par l'intermédiaire de capteurs solaires thermiques. Cette technique est applicable au chauffage des habitations, des piscines, à la production d'eau chaude sanitaire, ou encore au séchage des récoltes (fourrage, céréales, fruits) comme c’est le cas de notre étude.
Le rôle d’un capteur solaire est de transformer le rayonnement solaire qu’il reçoit en énergie calorifique utilisable, le plus souvent par l’intermédiaire d’un fluide caloporteur (eau, air,)
Figure 2 Schéma de principe d’un capteur solaire plan
L’absorbeur
Deux fonctions incombent à l‘absorbeur :
1. absorber la plus grande partie du rayonnement solaire possible
2. transmettre la chaleur produite vers le fluide caloporteur avec un minimum de pertes.
Deux coefficients déterminent les caractéristiques de ces absorbeurs :
α : coefficient d‘absorption (0 à 1, optimum : 1)
ε : coefficient d‘émission (0 à 1, optimum : 0)
La couverture transparente
*. Le verre
*- Les polycarbonates
Figure 3 absorbeur solaire
L‘isolant
*. isolants minéraux
*. Isolants d’origine végétale
*. Isolants organiques
figure 4 Schéma des différentes pertes
La méthodologie proposée dans cette étude consiste à explorer des capteurs solaires plans à air réalisés au laboratoire LENREZA (univ. Ouargla) qui différent dans la nature des isolants (fibres de palmiers, polystérène, ..), la plaque absorbante et la configuration géométrique (dimension, simple bipasse d’air). L’objectif de cette exploration est d’obtenir les relevés de tampératures permettant d’étudier l’impact des différentes configurations sur l’état de l’air dans la chambre de séchage.
* Obtention des distributions des températures à différents endroits du capteur solaire
* Comparaison entre capteurs à différentes isolations
* Comparaison entre capteurs à différentes dimensions géométriques
* Comparaison entre capteurs à différentes circulation d’air
* Effet du type de capteur sur la chambre de séchage
Dans La Pratique des séchoir solaires indirects, les capteurs plans à air sont souvent utilisés pour chauffer et conduire l’air asséchant dans la chambre de séchage. La température de séchage obtenue est donc fonction de la configuration et des performances du capteur solaire en question.
Dans le présent travail on se propose de faire quelques essais expérimentaux utilisant différents capteurs solaires plans, réalisés dans des travaux de mémoires et PFE antérieurs, afin de rechercher les meilleurs cas configurations et paramètres de travail assurant des températures convenables pour les opérations de séchage solaire pratiquées dans les régions du Sahara algérien.
Figure 1 Séchoir solaire indirect
Université Kasdi Merbah Ouargla
Faculté des sciences appliquées
Département de génie mécanique
Laboratoire de développement des énergies nouvelles et renouvelables en zones arides
Regagda Belkacem - Hendaoui Islam
Encadreur : Pr. A. Boubekri
Co encadreur : Mr. D.Halassa
Etude expérimentale des performances des capteurs solaires plans destinés aux applications de séchage
Contexte de l’étude
Capteur solaire plan à air
Problématique
Méthodologie suivie
Résultats attendus
LENREZA